## Slide 1
指导老师：陈琦
组长：李飞飞
智能上门取货物流小车
浙江工业大学2024短学期课设验收
成员：单越 王记豪
小组：22组

## Slide 2
目录
CONTENTS
背景与意义
特色功能实现
场景搭建与业务逻辑
系统主要功能
实现结果

## Slide 3
Part1
背景与意义
1-1 选题背景
1-2 研究意义

## Slide 4
在电子商务迅猛发展的背景下，智能物流小车项目融合图像识别，寻路算法和红外避障技术应运而生，旨在解决自动化物流需求的增长问题，随着AI技术的成熟，如机器学习和计算机视觉，小车得以精准识别障碍物的和物品，实现自主导航，这不仅顺应了无人化趋势，还接著物联网技术实现了远程监控和操控，提升了整体运作效率，此外还设计了人机交互功能来使其更具人性化。
背景
自动化物流需求增长
选题背景
人工智能技术的应用
无人化趋势
物联网技术的发展
环保和可持续性考虑
提升用户体验

## Slide 5
研究意义
该项目通过集成图像识别、寻路算法和红外避障等先进技术，展示了物流行业自动化与智能化的未来发展方向。它能够显著提升物流效率，减少对人力的依赖，降低运营成本，同时提高准确性和安全性，为构建智慧物流生态系统奠定基础。
推动物流行业自动化与智能化转型
智能物流小车的成功研发和应用，证明了人工智能技术如机器学习、计算机视觉和物联网技术在物流场景中的实用性。这不仅推动了AI技术的发展，还促进了不同技术之间的融合，为其他行业应用AI技术提供了参考案例和实践经验。
促进人工智能技术跨领域合作
项目采用电动驱动和优化的能源管理系统，减少了碳排放，符合全球环保和可持续发展的目标。通过提高物流过程的效率，节约资源，减少浪费，智能物流小车项目体现了现代企业社会责任感，展现了技术进步与环境保护相协调的可能性。
响应环保与可持续发展技术
研究意义

## Slide 6
Part2
场景搭建与业务逻辑

## Slide 7
场景搭建理论——抽象建模
设计有4*4共16个用户点和1个驿站。每两个坐标点之间直线距离相等，可构成方格图，但实际路长不等。在寻路时采用多种最短路算法进行。

## Slide 8
场景搭建实景
起始点（驿站）

## Slide 9
场景搭建理论——可视化界面展示场景

## Slide 10
场景搭建理论——可视化界面展示场景

## Slide 11
数据
读取
寻迹
交互
装载
结束
用户输入数据
将数据传递给后端
以01背包模型
多次装载货物直至送完所有货物
调用最短路算法算出目的和路线
完成任务
返回驿站
调用人脸模型识别
完成取货送货
业务逻辑

## Slide 12
业务逻辑

## Slide 13
Part3
系统主要功能

## Slide 14
主要技术
支持用户输入坐标来设定用户所在地
设定参数
装货取货时会实时更新当前载重量
容量检测
每一步操作将输出日志，方便后监管
全程可视化
在获取目的地后会根据自身坐标生成最短路径
路径规划
在到达用户地点后，会提示用户进行操作
用户交互
主要
本项目小车主要使用树莓派4b,调用寻线传感器，红外避障模块，RGB探照，摄像头模组和openCV的调试

## Slide 15
实现功能说明
小车本职功能有取货和送货模式。
取货时输入用户所在地，小车会自动计算最短路并到达目的地，并通过人脸识别判断是否为目标用户（只有第一次到达用户会人脸识别用户），随后装载货物并返回驿站。装载通过01背包给出单次配送最优装配方案
送货时需要指定取货用户所在地和收货用户所在地，在到达取货点后会与取货模式类似的逻辑进行送货（即返回驿站变为去往收货点）
此外，小车还实现了井字棋游戏。用户可以在一个3*3的网格中与小车游玩井字棋。小车会采用负极大值博弈树搜索算法判断落子点并前往。

## Slide 16
Part4
特色功能
4-1 多种寻路算法
4-2 图像识别算法
4-3 多种API调用满足需求
4-4 井字棋游戏

## Slide 17
输入坐标
调用Dijkstra,A*,SPFA等最短路生成算法
规划路径
驱动小车
通过每次节点数据的更新来接近目的
更新坐标
到达目的地
执行用户交互程序
多种寻路算法
检测到障碍物时回退回上一节点并标记障碍物，重新规划路径

## Slide 18
识别
算法
图像识别算法包括用户人脸识别、障碍物的图像识别。人脸识别通过openCV预训练用户信息，读取摄像头信息进行识别；障碍物识别通过集成YOLO预训练模型，可以识别常见动物
图像识别算法

## Slide 19
图像识别算法

## Slide 20
邮件服务
天气预报
隐私信息屏蔽-GPT
出行建议-GPT
调用第三方接口实现多样需求

## Slide 21
井字棋游戏

## Slide 22
由负极大值博弈树搜索实现，可以做到Ai小车必定不败的效果
井字棋游戏

## Slide 23
01 OpenCV图像识别技术
02 寻路硬件模块的支持
01OpenCV图像识别技术：
通过OpenCV提供的图像识别训练接口与预YOLO提供的数据实现多种图像识别需求
02 寻路硬件模块的支持 ：
基于寻路模块的算法实现，和对具体硬件参数的调整实现小车路线的运行
硬件可行性：树莓派4wb小车有较为丰富的硬件配置，能够实现丰富的功能。
软件可行性：python提供了大量可用性高并且方便的库与接口，供开发者调用以实现丰富的功能。
研究方案可行性
03 程序算法的基础
03 程序算法的基础 ：
最短路算法（Dijkstra、A*、博弈树搜索、SPFA）、0-1背包、博弈树搜索

## Slide 24
A
B
C
小车的硬件状况堪忧，在调试传感器和参数的时候难以使其按照预期轨迹行动。
在编写人脸识别时，由于需要python版本较高，也不能使用树莓派自带的openCV库，所以在配置环境时耗时很长
软件算法模块较为复杂，调试困难
实践难点

## Slide 25
成果展示

## Slide 26
成员分工
王记豪
李飞飞
单越
业务功能设计与所有软件部分实现。包括A*在内的6中最短路算法、负极大值博弈树、01背包等；最短路算法可视化程序；所有业务流程代码；天气、邮件、GPT的第三方接口调用；人脸识别、图像识别与数据训练；地图设计与调试；硬件接口调试；PPT制作
硬件测试、部件更换、排查人脸测试程序、蜂鸣器实现、视频制作、 PPT制作
硬件功能检测、硬件功能参数调试与接口整合实现、实验结果测试、 PPT制作

## Slide 27
演示完毕 谢谢大家